## Slide 1
РПП • Интернет програмиране • 12. клас
OSI модел
Как данните пътуват през мрежата
Урок 1 от 3 | 45 минути
Ахмед Матем Ахмед
Notes: [object Object]

## Slide 2
Мисловен експеримент: отваряме сайт
02
В браузъра въвеждаме:
https://example.com
За по-малко от секунда участват:
Приложение
Браузърът подготвя заявката.
Операционна система
Разделя данните на части.
Мрежово оборудване
Насочва сигналите до сървъра.
Уеб сървър
Връща съдържанието на страницата.
Как тези различни системи се „разбират“?
Notes: [object Object]

## Slide 3
Защо е необходим мрежов модел?
03
Общ език
Производители и софтуер следват общи правила.
Разделяне на задачите
Всеки слой решава определен тип проблем.
По-лесна диагностика
Търсим проблема на конкретно ниво.
OSI е референтен модел, който описва мрежовата комуникация в 7 слоя.
ISO публикува модела като стандартна рамка за описание и сравнение.
Notes: [object Object]

## Slide 4
Седемте слоя на OSI
04
7
Приложен
Услуги за приложенията
6
Представителен
Формат, кодиране, криптиране
5
Сесиен
Управление на диалога
4
Транспортен
Доставка между приложения
3
Мрежов
Адресиране и маршрутизация
2
Канален
Кадри и локална доставка
1
Физически
Сигнали и среда
Notes: [object Object]

## Slide 5
Слоеве 7–5: близо до потребителя
05
7 Приложен
Мрежови услуги за браузър, поща и други приложения.
Примери: HTTP, DNS, SMTP.
6 Представителен
Преобразува формата на данните. Компресира и криптира.
Примери: UTF-8, JPEG, TLS.
5 Сесиен
Създава, поддържа и прекратява логически сесии между приложения.
Въпрос: Кой слой е най-близо до браузъра?
Отговор: слой 7
Notes: [object Object]

## Slide 6
Слой 4: надеждна доставка
06
Транспортният слой свързва процеси в крайните устройства.
TCP
Надеждна, подредена доставка. Контролира загуби и повторно изпращане.
Подходящ за уеб страници и файлове.
UDP
По-малко допълнителни проверки и по-ниско закъснение.
Подходящ за видео на живо, игри и DNS.
Портът насочва данните към правилното приложение.
Примери: 80 за HTTP, 443 за HTTPS
Notes: [object Object]

## Slide 7
Слой 3: пътят през мрежите
07
Мрежовият слой избира път между различни мрежи.
Ученически компютър
192.168.1.20
Рутер
следващ хоп
Уеб сървър
203.0.113.10
Основни понятия
IP адрес • маршрутизатор • маршрут • пакет
Notes: [object Object]

## Slide 8
Слоеве 2–1: локална връзка и сигнал
08
2 Канален слой
Организира битовете в кадри. Използва MAC адреси за локална доставка.
Примери: Ethernet, Wi-Fi.
1 Физически слой
Предава битове като електрически, светлинни или радиосигнали.
Примери: кабел, оптика, радиовълни.
Суич
работи главно на слой 2
Хъб / повторител
работи на слой 1
Notes: [object Object]

## Slide 9
Капсулиране: всеки слой добавя информация
09
Данни
слой 7–5
HTTP съдържание
Сегмент
слой 4
TCP заглавна част
Пакет
слой 3
IP заглавна част
Кадър
слой 2
MAC заглавна част + проверка
Битове
слой 1
0 и 1 като сигнали
При получателя процесът протича в обратен ред: декапсулиране.
Notes: [object Object]

## Slide 10
Един пример: HTTPS заявка
10
7
Браузърът създава HTTP заявка
6
TLS криптира съдържанието
4
TCP добавя портове и надеждност
3
IP добавя адресите
2
Ethernet/Wi-Fi създава кадър
1
Средата предава сигналите
Слой 5 участва в управлението на логическия диалог, но често функциите му се реализират от протоколи на други нива.
Notes: [object Object]

## Slide 11
Практическа задача по двойки
11
4 минути
Подредете картите от слой 7 към слой 1:
IP адрес
HTTPS
Wi-Fi сигнал
TCP порт
MAC адрес
UTF-8
сесия
Допълнителен въпрос
На кой слой бихте търсили проблем, ако кабелът е прекъснат?
За по-бързите
Кое устройство използва IP адреси, за да насочва пакети?
Notes: [object Object]

## Slide 12
Проверка на практическата задача
12
7
HTTPS
6
UTF-8
5
сесия
4
TCP порт
3
IP адрес
2
MAC адрес
1
Wi-Fi сигнал
Прекъснат кабел: слой 1 • Устройство за маршрутизация: рутер, слой 3
Notes: [object Object]

## Slide 13
Мини тест: 4 въпроса
13
1. Кой слой използва IP адреси?
A) Канален B) Мрежов C) Транспортен
2. Къде работят TCP и UDP?
A) Слой 4 B) Слой 5 C) Слой 7
3. Как се нарича единицата на слой 2?
A) Пакет B) Сегмент C) Кадър
4. Какво представлява OSI?
A) Кабел B) Референтен модел C) Браузър
Notes: [object Object]

## Slide 14
Отговори и самооценка
14
1
B
Мрежов слой
2
A
Транспортен слой
3
C
Кадър
4
B
Референтен модел
4 верни: отлично начало
2–3 верни: преговори слоевете
0–1 верни: използвай схемата
Notes: [object Object]

## Slide 15
Най-важното от първия час
15
OSI организира комуникацията
Седем слоя разделят сложния процес на ясни задачи.
Данните се капсулират
При изпращане всеки слой добавя управляваща информация.
Слоят насочва диагностиката
Кабел, MAC, IP, порт или приложение сочат различно ниво.
Запомнете посоката:
Приложение → Данни → Сигнал
Следващ час: протоколи, устройства и диагностика по слоеве.
Notes: [object Object]

## Slide 16
Изходен билет
16
Преди да излезете, запишете:
1
Един слой, който вече разбирате добре.
2
Един термин, който искате да упражним.
3
Къде бихте търсили проблем при липса на Wi-Fi сигнал?
Домашна подготовка: научете имената и реда на 7-те слоя.
Notes: [object Object]