## Slide 1
РПП • Интернет програмиране • 12. клас
OSI модел
Протоколи, устройства и моделът TCP/IP
Урок 2 от 3 | 45 минути
Ахмед Матем Ахмед
Notes: [object Object]

## Slide 2
Кратък преговор
02
7–5
Работа с данните на приложението.
4
Доставка между процеси.
3
Път между мрежи.
2–1
Локална доставка и сигнал.
Въпрос: Къде се намират IP адресът, MAC адресът и портът?
Notes: [object Object]

## Slide 3
Протоколът задава правила за комуникация
03
Мрежов протокол
Система от правила, която определя формата, реда и смисъла на съобщенията между устройства.
Пример с разговор
Участниците се представят, следват ред за говорене и разбират кога разговорът приключва.
Различните слоеве използват различни протоколи.
Notes: [object Object]

## Slide 4
Протоколи в приложните слоеве
04
HTTP / HTTPS
Заявки и отговори при работа с уеб съдържание.
DNS
Преобразува име на домейн в IP адрес.
SMTP / IMAP
Изпращане и получаване на електронна поща.
DHCP
Предоставя автоматично IP конфигурация.
Notes: [object Object]

## Slide 5
TCP и UDP на транспортния слой
05
TCP
Създава логическа връзка, следи реда на сегментите и възстановява загубени данни.
UDP
Изпраща дейтаграми без потвърждение за всяка доставка. Намалява допълнителната обработка.
Изборът зависи от приложението.
Файл: TCP • Видео на живо: често UDP
Notes: [object Object]

## Slide 6
Адреси на три различни нива
06
Порт • слой 4
Насочва данните към процес или услуга.
Пример: 443.
IP адрес • слой 3
Идентифицира интерфейс в логическа мрежа.
Пример: 192.168.1.20.
MAC адрес • слой 2
Използва се за локална доставка в мрежовия сегмент.
Пример: 3C:52:82:…
Портът, IP адресът и MAC адресът решават различни задачи.
Notes: [object Object]

## Slide 7
Мрежови устройства и слоеве
07
Мрежова карта
Свързва устройството със средата. Работи главно на слоеве 1 и 2.
Суич
Препраща кадри според MAC адреси. Работи главно на слой 2.
Рутер
Препраща пакети между мрежи според IP адреси. Работи главно на слой 3.
Защитна стена
Филтрира трафик според адреси, портове и правила. Може да анализира няколко слоя.
Notes: [object Object]

## Slide 8
OSI и TCP/IP описват една комуникация
08
OSI | TCP/IP | Примери
7 Приложен | Приложен | HTTP, DNS, SMTP
6 Представителен | Приложен | TLS, UTF-8
5 Сесиен | Приложен | управление на сесии
4 Транспортен | Транспортен | TCP, UDP
3 Мрежов | Интернет | IP, ICMP
2 Канален | Мрежов достъп | Ethernet, Wi-Fi
1 Физически | Мрежов достъп | кабел, оптика, радио
Notes: [object Object]

## Slide 9
Как се отваря https://example.com
09
1
DNS намира IP адреса
2
TCP установява връзка
3
TLS договаря защита
4
HTTP изпраща заявка
5
IP насочва пакетите
6
Ethernet или Wi-Fi пренася кадрите
Notes: [object Object]

## Slide 10
Практическа задача: свържете тройките
10
Протокол
HTTP • TCP • IP • Ethernet
Слой
7 • 4 • 3 • 2
Устройство / обект
уеб сървър • порт • рутер • суич
Пример: IP • слой 3 • рутер
Работа по двойки: 4 минути
Notes: [object Object]

## Slide 11
Решение на практическата задача
11
HTTP
слой 7
уеб сървър
TCP
слой 4
порт
IP
слой 3
рутер
Ethernet
слой 2
суич
Един протокол може да участва в комуникация с много устройства.
Notes: [object Object]

## Slide 12
Мини тест
12
1. Кое устройство използва MAC адреси?
A) Суич B) Рутер C) DNS сървър
2. Къде работи TCP?
A) Слой 2 B) Слой 3 C) Слой 4
3. Кой протокол намира IP по име?
A) DNS B) SMTP C) Ethernet
4. Към кой TCP/IP слой се отнасят OSI 7–5?
A) Интернет B) Приложен C) Мрежов достъп
Notes: [object Object]

## Slide 13
Най-важното от втория час
13
Протоколите
Задават правила за обмен на съобщения.
Адресите
Порт, IP и MAC действат на различни нива.
Устройствата
Суичът и рутерът обработват различни единици данни.
OSI помага да подредим понятията. TCP/IP описва реалния интернет стек.
Notes: [object Object]

## Slide 14
Изходен билет
14
1
Коя е разликата между IP и MAC адрес?
2
Кой протокол бихте избрали за надеждно прехвърляне на файл?
3
Кое устройство свързва различни мрежи?
Следващ час: диагностика на проблеми по слоеве.
Notes: [object Object]