## Slide 1
РПП • Интернет програмиране • 12. клас
OSI модел
Диагностика на мрежови проблеми по слоеве
Урок 3 от 3 | 45 минути
Ахмед Матем Ахмед
Notes: [object Object]

## Slide 2
Ситуация: сайтът не се отваря
02
Съобщението „Няма интернет“ не посочва причината.
Възможност 1
Кабелът или Wi-Fi сигналът липсва.
Възможност 2
Устройството няма правилен IP адрес.
Възможност 3
DNS не намира името на сайта.
Възможност 4
Уеб услугата не отговаря.
Notes: [object Object]

## Slide 3
Принцип: проверка отдолу нагоре
03
слой 1
Физическа връзка
слой 2
Локална връзка
слой 3
IP конфигурация и маршрут
слой 4
Порт и транспорт
слой 7
Услуга и приложение
Notes: [object Object]

## Slide 4
Слой 1: физическа връзка
04
Наблюдение
Светят ли индикаторите? Има ли Wi-Fi сигнал?
Проверка
Кабел, конектор, захранване, самолетен режим.
Действие
Свързване отново, смяна на кабел или порт.
Пример: мрежовият адаптер показва „Disconnected“.
Notes: [object Object]

## Slide 5
Слой 2: локална свързаност
05
Проблеми
Грешен VLAN, блокиран порт, проблем с MAC таблица.
Проверки
Състояние на адаптера и локалната връзка със суича.
Команди
getmac
arp -a
Слой 2 доставя кадъра в локалната мрежа.
Notes: [object Object]

## Slide 6
Слой 3: IP адрес и маршрут
06
ipconfig
Показва IP адрес, маска, gateway и DNS конфигурация.
ping
Проверява дали целта отговаря чрез ICMP.
tracert
Показва последователността от маршрутизатори до целта.
Адрес 169.254.x.x често показва, че устройството не е получило адрес от DHCP.
Notes: [object Object]

## Slide 7
Слой 4: портове и транспорт
07
Симптом
IP адресът отговаря, но конкретната услуга не се отваря.
Причина
Портът е затворен, услугата не слуша или защитната стена блокира.
Проверка
Test-NetConnection example.com -Port 443
Успешен ping не доказва, че HTTPS работи.
Notes: [object Object]

## Slide 8
Слой 7: DNS и приложна услуга
08
nslookup
Проверява дали DNS преобразува името в IP адрес.
Браузър / curl
Проверява HTTP отговора и кода на състоянието.
Сървърни логове
Показват заявки, грешки и състояние на приложението.
Ако IP работи, но името не работи, проверете DNS.
Notes: [object Object]

## Slide 9
Диагностична последователност
09
1
Има ли връзка?
2
Има ли IP конфигурация?
3
Достижим ли е gateway?
4
Работи ли DNS?
5
Отворен ли е портът?
6
Отговаря ли приложението?
Спирайте при първата неуспешна проверка и изследвайте съответния слой.
Notes: [object Object]

## Slide 10
Практическа задача: три случая
10
Случай A
Няма индикатор на мрежовата карта.
Кой слой проверяваме първо?
Случай B
ping 8.8.8.8 работи, но сайт по име не се отваря.
Какво проверяваме?
Случай C
ping към сървъра работи, но порт 443 е недостъпен.
Кой слой?
Работа по групи: 5 минути
Notes: [object Object]

## Slide 11
Решение на трите случая
11
A: слой 1
Проверете кабел, адаптер, порт и захранване.
B: слой 7
Проверете DNS с nslookup и настройките за DNS сървър.
C: слой 4
Проверете услугата, порта и защитната стена.
Добрата диагноза свързва симптом, слой и проверка.
Notes: [object Object]

## Slide 12
Мини тест
12
1. Коя команда показва IP конфигурация?
A) ipconfig B) getmac C) curl
2. IP работи, името не работи. Какво проверяваме?
A) Кабел B) DNS C) Монитор
3. Кой слой проверяваме при затворен TCP порт?
A) 1 B) 3 C) 4
4. Откъде започва методът „отдолу нагоре“?
A) Приложение B) Физическа връзка C) DNS
Notes: [object Object]

## Slide 13
Карта за бърза диагностика
13
1
кабел • сигнал • адаптер
2
локална връзка • MAC
3
IP • gateway • маршрут
4
порт • TCP/UDP
7
DNS • HTTP • приложение
Notes: [object Object]

## Slide 14
Обобщение на трите часа
14
Урок 1
Седем слоя и капсулиране.
Урок 2
Протоколи, адреси и устройства.
Урок 3
Диагностика чрез последователни проверки.
OSI моделът превръща сложната комуникация в подредена система за анализ.
Notes: [object Object]

## Slide 15
Изходен билет
15
1
Запишете симптом и вероятен OSI слой.
2
Посочете команда за проверка.
3
Обяснете защо проверката започва от слой 1.
Следваща тема: архитектура на многослойно уеб приложение с ASP.NET Core.
Notes: [object Object]